## Slide 1
赛题编号：A19
面向智慧校园的
细粒度网络流量监控
与安全态势感知系统
参赛队伍：无敌暴龙战队
参赛编号：T2601487
命题单位：苏州大学
项目简介

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
背景与问题分析
02
解决方案概览
03
系统架构设计
04
核心功能模块
05
核心算法设计
06
技术路线
07
业务模式与可行性
08
团队介绍
2 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 3
背景与问题分析
随着教育信息化2.0深入推进，高校校园网已成为教学、科研与管理的核心基础设施
👁️
看不清流量
SNMP 5分钟级采样
无法感知秒级波动
精度提升300倍
🔍
查不到根因
缺乏流级检索
故障定位靠经验猜测
类Wireshark检索
🛡️
防不住威胁
蠕虫/慢速扫描
隐蔽在正常流量中
误报率降低60%+
本项目针对高校校园网「看不清、查不到、防不住」三大运维痛点
3 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 4
解决方案概览
系统采用「采集 → 分析 → 检测 → 展示」四层架构
高吞吐链路
NetFlow采集
→
秒级采样
精度1秒
→
内存缓冲
实时聚合
→
WebSocket
全双工推送
📊
实时全景大屏
四维KPI + 趋势图 + 协议分布
🛡️
安全威胁感知
6种规则 + 4套创新算法双重检测
🔎
流级检索引擎
类Wireshark Web版精确检索
👤
IP详情画像
单IP行为分析与威胁评估
🔽
六层下钻交互
全景→区域→楼宇→端口
4 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 5
系统架构设计
前端展示层
React 18 + Vite 5 + ECharts 5 + ECharts-GL
Dashboard | SecurityCenter | FlowSearch | IpDetails
⬇
后端服务层
Spring Boot 3.x + Spring Data JPA
流量分析 | 威胁检测 | 算法引擎 | WebSocket推送
⬇
数据存储层
PostgreSQL 15
流量记录 + 安全告警 + 地理信息
HTTP REST + WebSocket
实时全双工推送
≤1秒数据刷新延迟
JPA / SQL
JSONB威胁上下文
GIN索引加速检索
5 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 6
核心功能：实时全景大屏
Dashboard
吞吐趋势图
时间桶对齐折线图
支持Bytes/Packets双维切换
60fps流畅刷新
协议分布饼图
覆盖27种应用协议
实时占比分析
支持维度切换
Top-K突发大流
按流量排序Top-10
点击直接下钻
至单IP详情
区域热力图
按宿舍区/教学区
行政区/科研区展示
流量差异分布
6 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 7
核心功能：安全威胁感知中心
SecurityCenter
双层威胁检测体系
规则驱动层
DDoS攻击
端口扫描
慢速扫描
蠕虫传播
钓鱼攻击
数据外泄
算法增强层（4套原创算法）
EWMA-EAD | MDTCE | NBF-RS | TPM-PA
🌍 3D地球攻击溯源地图
• WebGL渲染全球攻击源分布
• 支持旋转/缩放/点击查看
• Jitter坐标抖动防重叠
• Bloom泛光特效科技感
📋 告警列表
多维筛选 | CSV导出取证 | IP下钻
7 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 8
核心功能：流级检索引擎
FlowSearch
类Wireshark Web版检索，精准故障取证
多维组合检索
分页展示与导出
📤 CSV导出 | 🔍 IP下钻 | 📄 分页浏览（默认20条/页）
💡 任意IP字段均可点击跳转至 IpDetails 单IP详情页，实现无缝下钻分析
8 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 9
核心功能：六层下钻交互
IpDetails
对标企业级NetFlow Analyzer产品，实现从宏观到微观的无缝逐级下钻
1
🌐
全网全景
全网总览
→
2
🏫
网络区域
宿舍区/教学区/行政区/科研区
→
3
🏢
楼宇
宿舍A栋/教学楼/行政楼...
→
4
🔌
交换机
SW-001 / SW-002 ...
→
5
🔹
端口
GE0/0/1 ~ GE0/0/48
→
6
👤
单IP
IP详情画像分析
单IP详情画像功能
入/出流量趋势时序图
通信对端TOP-10
协议分布饼图
端口使用分析
9 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 10
核心算法设计
四套原创算法，超越规则驱动
EWMA-EAD
指数加权熵异常检测
融合流量统计与协议熵
区分正常突发与攻击
✨ 误报率降低60%+
MDTCE
多维威胁关联引擎
基于Kill Chain建模
识别完整攻击链
✨ 填补校园网安全空白
NBF-RS
7维行为指纹评分
协议熵/对端多样性
流量非对称性等综合评估
✨ 7维特征向量画像
TPM-PA
时序预测预警
Pearson跨信号相关
+趋势预测
✨ 预防性告警
从「被动响应」到「主动预防」的能力跃升
10 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 11
算法详解
EWMA-EAD 指数加权熵异常检测
核心思路：
1. EWMA平滑：抑制流量噪声
S_t = α×X_t + (1-α)×S_{t-1}
2. Shannon熵：协议分布分析
H = -Σ p_i × log₂(p_i)
3. 融合判断：流量超3σ 且 熵低于阈值
优势：融合熵分析后可区分正常突发（协议多样）与攻击（协议单一）
MDTCE 多维威胁关联引擎
核心思路：
基于网络杀伤链（Kill Chain）模型
攻击阶段：
侦察 → 武器化 → 投递 → 利用
→ 持久化 → 横向移动
关联规则：同源IP在时间窗内出现≥2个
不同攻击阶段事件，触发高威胁关联告警
NBF-RS 7维行为指纹评分
7个维度：协议熵 | 对端多样性 | 流量非对称性
端口分散度 | 时序集中度 | 连接强度
包大小偏差
综合评分：7维度加权求和，超过阈值触发风险告警
TPM-PA 时序预测预警
核心思路：
1. 线性趋势分解：提取异常残差
2. Pearson跨信号相关分析
r = Σ(X_i-X̄)(Y_i-Ȳ) / ...
3. 多区域异常相关+残差超阈值，提前预警
实现「预防性告警」而非事后发现
11 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 12
技术路线
层次
技术选型
选型理由
前端框架
React 18 + Vite 5
组件化开发，Vite极速HMR
状态管理
Zustand
轻量无样板，跨组件共享状态
可视化
ECharts 5 + ECharts-GL
WebGL 3D地球渲染，Bloom特效
后端框架
Spring Boot 3.x
生产级Java框架，Actuator监控
ORM
Spring Data JPA
简化数据访问，支持复杂动态查询
数据库
PostgreSQL 15
强类型、JSONB列、GIN索引
实时通信
Spring WebSocket
原生集成STOMP，低延迟推送
容器化
Docker + Docker Compose
一键部署，环境隔离
跨平台支持：Linux / Windows | API文档：springdoc-openapi (Swagger UI)
12 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 13
业务模式与可行性分析
应用对象
网络运维工程师
实时监控、快速定位故障根因、处理安全告警
网络安全管理员
威胁态势感知、攻击溯源分析、应急响应
信息化管理部门
全校网络运行态势总览、辅助决策
可推广场景
企业园区网
政务专网
数据中心
可行性分析
✅
技术可行性
主流技术栈，组件成熟
💰
经济可行性
开源组件，低部署成本
🚀
操作可行性
Docker一键部署，即开即用
13 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 14
团队介绍
无敌暴龙战队
参赛编号：T2601487
核心成员
队
队长 / 开发 侯宗阳
系统架构设计与核心算法实现
Java / Spring Boot / 数据库
前
前端开发 王晨溪
React组件开发与可视化实现
React / ECharts / WebSocket
算
算法工程师 徐永佳
威胁检测算法设计与优化
Python / 数据分析 / 机器学习
测
测试运维 徐慧芳
Docker部署与系统测试
Docker / Linux / 性能调优
14 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 15
部署方案
🏠 部署服务器: 8.146.228.64 | 📡 测试流量源: 60.205.56.61
📡 测试流量源
60.205.56.61
→
🖥️ 前端大屏
8.146.228.64:3000
→
⚙️ 后端服务
8.146.228.64:8080
↓ 模拟真实网络流量
↑ HTTP/WebSocket 数据
🌐 在线访问地址
前端大屏
http://8.146.228.64:3000
后端API
http://8.146.228.64:8080
Swagger文档
http://8.146.228.64:8080/swagger-ui.html
Docker Compose 一键容器化部署 · PostgreSQL 15 数据库 · 前后端分离架构
15 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 16
创新亮点总结
01
四套原创算法
EWMA-EAD、MDTCE、NBF-RS、TPM-PA
实现从「被动响应」到「主动预防」
02
6级下钻交互
全景→区域→楼宇→交换机→端口→单IP
对标企业级NetFlow Analyzer产品
03
3D地球攻击溯源
纯前端WebGL渲染
Canvas纹理+Jitter+Bloom特效
04
类Wireshark检索
CIDR通配+端口范围+协议组合检索
CSV导出精准取证
05
演示数据智能自维护
12Gbps吞吐量自动续流
评审全程即开即用
06
高性能实时架构
CompletableFuture并行查询
WebSocket≤1秒推送
16 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487

## Slide 17
未来展望
算法深化
• 引入深度学习模型提升检测精度
• 基于时序网络的异常检测
• 用户行为分析(UEBA)集成
场景拓展
• 支持5G/IoT流量监控
• 多校区集中管控
• 云原生架构升级
生态建设
• 开放API供第三方集成
• 威胁情报共享联盟
• 行业标准化输出
愿景
为高校网络安全治理提供可复制、可推广的标准化参考范式，成为智慧校园网络运维的标杆解决方案
17 / 18
无敌暴龙战队 | T2601487